## Slide 1: motion模块流程演示
emc2

## Slide 2: motion控制和状态
Emergency
IDLE
Homed
Runing
Pause
Resume
Abort Done
single all
teach script
emergency stop
emergency stop
emergency stop
emergency release
急停
COMMON::EmcError motionCmdEmergencyStop()
解除急停
COMMON::EmcError motionCmdEmergencyStopRelease()
进入示教模式
COMMON::EmcError motionCmdTeaching()
进入脚本运行
COMMON::EmcError motionCmdScript()
控制器停止
COMMON::EmcError motionCmdAbort()
控制器暂停
COMMON::EmcError motionCmdPause()
控制器继续
COMMON::EmcError motionCmdResume()
修改控制器进给率
COMMON::EmcError motionCmdChangeFeedRate(const double feed_rate)
关节拖拽
COMMON::EmcError motionCmdStartDrag(const bool is_arm, const uint32_t joint_index, float drag_current)
关节退出拖拽
COMMON::EmcError motionCmdStopDrag(const bool is_arm, const uint32_t joint_index)
关节回零，自动回零
COMMON::EmcError motionCmdJointHoming(const bool is_arm, const uint32_t joint_index)
drag
stop drag

## Slide 3: 包含关系
运动控制(对外接口),motion
轨迹规划,tp
关节控制,jc
速度控制,tc

## Slide 4: 继承过程
motion
jc
关节控制
tp
轨迹规划
tc
速度控制
motion base
基函数
tcq
队列规划
kdl
机械臂算法
tcruncycle
tpruncycle
jcruncycle
(motion) updateHook
周期的按照给定约束条件计算下一周期路程
progress
根据progress/target映射到对应的运动路径中,ex.P2p 获取当前关节量,addLine获取当前坐标值,转化为关节量
将关节量按关节号发送给motor模块
1.添加运动
2.计算机械臂实时位姿
3.改变运动状态

## Slide 5: 速度变化

## Slide 6: 运动示例-normal
添加p2p
motion
jc
tp
tc
jc_running 触发
切换状态为runnning
从队列中获取第一条轨迹开始插补
开始速度插补
检查motion状态,更新状态,计算当前位姿
根据不同的速度规划计算当前路程
根据当前路程,对比总路程计算机械臂当前位姿或关节量
将关节量写入motor,位姿则转换为关节量再写入
速度插补完成
删除队列第一条轨迹,获取下一条
jc_running=false,停止插补
切换状态为idle
开始...
开始
过程
结束
空
非空
关节限位检查

## Slide 7: 运动示例-pause
添加p2p
motion
jc
tp
tc
jc_running 触发
切换状态为runnning
从队列中获取第一条轨迹开始插补
开始速度插补
检查motion状态,更新状态,计算当前位姿
根据不同的速度规划计算当前路程
根据当前路程,对比总路程计算机械臂当前位姿或关节量
将关节量写入motor,位姿则转换为关节量再写入
减速,停止
设置速度插补的目标速度为0
tp_pause触发
tp_pause=true
开始
过程
暂停
继续速度插补
重新计算速度规划结构体
tp_pause解除
tp_pause=false
恢复
normal...
关节限位检查

## Slide 8: 运动示例-abort
添加p2p
motion
jc
tp
tc
jc_running 触发
切换状态为runnning
从队列中获取第一条轨迹开始插补
开始速度插补
检查motion状态,更新状态,计算当前位姿
根据不同的速度规划计算当前路程
根据当前路程,对比总路程计算机械臂当前位姿或关节量
将关节量写入motor,位姿则转换为关节量再写入
减速停止
设置目标速度为0
tp_abort触发
tp_abort=true
开始
过程
停止
速度为0
清除队列,初始化
tp_abort停止电机
切换状态为idle
停止完成
添加运动...
关节限位检查

## Slide 9: 轨迹运动函数说明
motion支持:
单轴关节自由模式插值
COMMON::EmcError motionAddFreeSingalJointAbs(const bool is_arm, const uint32_t joint_index,const UserVel_t &vl, const double posit,const uint32_t id);
点到点自由模式关节变量方式添加
COMMON::EmcError motionAddFreeAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const IntePosition_t &posit,const uint32_t id);
点到点自由模式空间位姿方式添加
COMMON::EmcError motionAddFreeAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const IntePose_t &pose,const int &ik_flag, const uint32_t id);
点到点路径模式关节变量方式添加
COMMON::EmcError motionAddPathAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const UserOvl_t ovl,const IntePosition_t &posit, const uint32_t id);
点到点路径模式空间位姿方式添加
COMMON::EmcError motionAddPathAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const UserOvl_t ovl,const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id);
motion待添加:
空间直线
bool tpAddPathLine(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);
空间与圆弧,参数为圆心法向量和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &end, const KDL::Vector &center, const KDL::Vector &normal,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);
空间圆弧,参数为中间点和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &mid_pose, const IntePose_t &end,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);

## Slide 10: p2p
COMMON::EmcError motionAddPathAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const UserOvl_t ovl,const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id);

## Slide 11: 过渡

## Slide 12: Line
bool tpAddPathLine(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);

## Slide 13: Circle
空间与圆弧,参数为圆心法向量和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &end, const KDL::Vector &center, const KDL::Vector &normal,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);
空间圆弧,参数为中间点和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &mid_pose, const IntePose_t &end,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);

## Slide 14: kdl函数说明
机械臂hand正解
virtual int handForwardKinematic(const KDL::JntArray &joint,
KDL::Frame &frame, int &fk_flag);
机械臂hand逆解
virtual int handInverseKinematic(const KDL::JntArray &last_posit, const KDL::Frame &frame,
const int ik_flag, KDL::JntArray &joint);
end effector 正解
virtual int eefForwardKinematic(const KDL::JntArray &joint,
KDL::Frame &frame, int &fk_flag);
end effector 逆解
virtual int eefInverseKinematic(const KDL::JntArray &last_posit, const KDL::Frame &frame,
const int ik_flag, KDL::JntArray &joint);
设置 end effector
virtual int setEndEffector(const KDL::Frame &frame);

## Slide 15: 待完成
1:软硬限位的安全保护,以及实现方式
2.七段式S速度曲线
3.日志
4.样条曲线
5.现有功能测试
6.性能测试
7.夹具变换添加