## Slide 1: motion模块流程演示
emc2

## Slide 2: main
运动控制,motion
轨迹规划,tp
关节控制,jc
速度控制,tc

## Slide 3: motion控制和状态
Emergency
IDLE
Homed
Runing
Pause
Resume
Abort Done
single all
teach script
emergency stop
emergency stop
emergency stop
emergency release
急停
COMMON::EmcError motionCmdEmergencyStop()
解除急停
COMMON::EmcError motionCmdEmergencyStopRelease()
进入示教模式
COMMON::EmcError motionCmdTeaching()
进入脚本运行
COMMON::EmcError motionCmdScript()
控制器停止
COMMON::EmcError motionCmdAbort()
控制器暂停
COMMON::EmcError motionCmdPause()
控制器继续
COMMON::EmcError motionCmdResume()
修改控制器进给率
COMMON::EmcError motionCmdChangeFeedRate(const double feed_rate)
关节拖拽
COMMON::EmcError motionCmdStartDrag(const bool is_arm, const uint32_t joint_index, float drag_current)
关节退出拖拽
COMMON::EmcError motionCmdStopDrag(const bool is_arm, const uint32_t joint_index)
关节回零，自动回零
COMMON::EmcError motionCmdJointHoming(const bool is_arm, const uint32_t joint_index)
关节回零，带回零模式
COMMON::EmcError motionCmdJointHoming(const bool is_arm, const uint32_t joint_index, uint8_t homing_type)
drag
stop drag

## Slide 4: 周期插补流程
tcruncycle
tpruncycle
jcruncycle
motion runcycle
tesk:
1.对于约束的速度,加速度,路程等进行速度加减速控制.
2.有T型,七段S型,和五次多项式等插补方式.
3.插补期间响应进给率变化带来的速度变化.
tesk:
1.响应不同的运动方式,free, path.
2.对tc插值的数据进行处理,周期计算关节变量
3.对有过渡插补的线段进行过渡插补
tesk:
1.响应不同控制状态下对电机的模式切换
2.对tp计算得出的关节变量处理,将关节变量传给电机进行插值
tesk:
1.响应不同的控制命令
2.计算机械臂实时位姿

## Slide 5: 轨迹运动函数说明
motion支持:
单轴关节自由模式插值
COMMON::EmcError motionAddFreeSingalJointAbs(const bool is_arm, const uint32_t joint_index,const UserVel_t &vl, const double posit,const uint32_t id);
点到点自由模式关节变量方式添加
COMMON::EmcError motionAddFreeAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const IntePosition_t &posit,const uint32_t id);
点到点自由模式空间位姿方式添加
COMMON::EmcError motionAddFreeAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const IntePose_t &pose,const int &ik_flag, const uint32_t id);
点到点路径模式关节变量方式添加
COMMON::EmcError motionAddPathAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const UserOvl_t ovl,const IntePosition_t &posit, const uint32_t id);
点到点路径模式空间位姿方式添加
COMMON::EmcError motionAddPathAllJointAbsMove(const UserVel_t &vl, const UserOvl_t ovl,const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id);
motion待添加:
空间直线
bool tpAddPathLine(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &pose, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);
空间与圆弧,参数为圆心法向量和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &end, const KDL::Vector &center, const KDL::Vector &normal,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);
空间圆弧,参数为中间点和终点
bool tpAddPathCircle(const UserVelBase_t &vl, const IntePose_t &mid_pose, const IntePose_t &end,
const double chord_error, const int &ik_flag, const uint32_t id, COMMON::EmcError &m_e,
const MoveBlendType_t blend_type, const BlendParam_t &blend_param);

## Slide 6: kdl函数说明
机械臂hand正解
virtual int handForwardKinematic(const KDL::JntArray &joint,
KDL::Frame &frame, int &fk_flag);
机械臂hand逆解
virtual int handInverseKinematic(const KDL::JntArray &last_posit, const KDL::Frame &frame,
const int ik_flag, KDL::JntArray &joint);
end effector 正解
virtual int eefForwardKinematic(const KDL::JntArray &joint,
KDL::Frame &frame, int &fk_flag);
end effector 逆解
virtual int eefInverseKinematic(const KDL::JntArray &last_posit, const KDL::Frame &frame,
const int ik_flag, KDL::JntArray &joint);
设置 end effector
virtual int setEndEffector(const KDL::Frame &frame);
待添加:
参考坐标系转化